Příloha č. 5

Technická specifikace

(vyplněný dokument je povinnou součástí nabídky)

Název zakázky: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU BRKO V obci ŠARATICE

Zadavatel: Náves 83, 683 52 Šaratice IČ: 00292346

Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Druh zadávacího řízení: Dle ustanovení Pokynů OPŽP zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

1.  Kompostér domácí (350 ks)

| Požadavek zadavatele | Nabídka ANO/NE |
| --- | --- |
| Objem: minimálně 1100 litrů |  |
| Materiál: recyklovatelný vysokohustotní polyetylén (HDPE) |  |
| Plná tloušťka stěn: minimálně 6 mm |  |
| Hmotnost: min 26 kg |  |
| Výška: max. 110 cm |  |
| Kompost vyjímatelný ze všech stran kompostéru |  |
| Větrací otvory po celém obvodu kompostéru |  |
| Systém větrání zabraňující ucpávání větracích otvorů biolog. odpadem zevnitř kompostéru |  |
| Odklopné víko s protivětrnou pojistkou |  |
| Kónicky tvar |  |
| Barva: zelená |  |

2. Štěpkovač (1 ks)

| Požadavek zadavatele | Nabídka ANO/NE |
| --- | --- |
| Výška: max. 1650 mm |  |
| Celková hmotnost: min. 130 kg |  |
| Výkon: min. 1,6 m3/hod |  |
| Výkon motoru: min. 10 kW |  |
| Palivo: benzin |  |
| Objem palivové nádrže: min. 7 litrů |  |
| Spotřeba: max. 2 l/hod. |  |
| Maximální štěpkovací průměr: min. 80 mm |  |
| Počet nožů: min. 2 |  |
| Vkládání materiálu: gravitační |  |
| Rozměry vkládacího profilu násypky: min. 600x600 mm |  |
| Rychlozávěs na komunální nosič nebo malotraktor |  |

# Footnotes

Podle vlastností, funkcí a parametrů nabízených kompostérů doplňte text ANO/NE (zadavatel upozorňuje uchazeče, že v případě nesplnění jakéhokoliv požadavku, bude nabídka vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek).

Podle vlastností, funkcí a parametrů nabízených štěpkovačů doplňte text ANO/NE (zadavatel upozorňuje uchazeče, že v případě nesplnění jakéhokoliv požadavku, bude nabídka vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek).